## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم
دوره مبانی HSE
سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری
مدرس: دکترسیاوش صادقی
فروردین 1398

## Slide 2: ايمني چيست؟
ایمنی عبارت است از مجموعه مقررات و روشهایی است که قادر باشد انسان، تجهیزات، تاسیسات و محیط زیست را از خطرات و حوادث احتمالی حفظ نماید.

## Slide 3: هدف از آموزش ایمنی عمومي:
الف- توجيح پرسنل تازه استخدام و آشنا كردن آنها به قوانين و مقررات شركت درخصوص ايمني و اجراي اين قوانين و مقررات توسط آنها
ب- ارتقاء سطح دانش ايمني نيروها و در نتيجه ارتقاء و اشاعه فرهنگ ايمني
ج- ارايه و گوشزد منابع و موارد خطر به منظور جلوگيري از وقوع حوادث و در نتيجه حفاظت از جسم و جان پرسنل و همينطور اموال و سرمايه

## Slide 4: حادثه چيست؟
هر رويداد ، رخداد ، ويا اتفاق غير منتظره ، غير پيش بيني شده و نامطلوب که منجر به جراحت افراد ويا آسيب به محيط زيست يا خسارت به اموال گردد را حادثه گويند.

## Slide 5: شبه حادثه near miss:
یک رویداد برنامه‌ریزی نشده که همه شرایط بروز حادثه را داشته ولی براثر خوش شانسی (و نه طراحی شده) بدون خسارت پایان گرفته است و به اصطلاح بخیر گذشته است. به عنوان مثال، افتادن ابزار از ارتفاع جلوی یک کارگر

## Slide 6: تعریف خطر
خطر شرایط یا اعمال بالقوه ناایمنی است که می تواند منجر به آسیب، بیماری یا مرگ فرد شده و یا به اموال و تجهیزات و محیط زیست صدمه وارد نماید.

## Slide 7: انواع خطرات
خطر سقوط اشیاء
خطر برخورد با اشیاء
خطر بریدگی توسط اشیا تیز و برنده
خطرات مواد شیمیایی
خطرات مواد بیولوژیکی
خطرات ناشی از گرما و سرمای نامتعارف

## Slide 8: بیماریهای ناشی از کار :
بیماریهایی که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک ، بیولوژیکی در محیط کار بوجود می آیند.
به عبارت دیگر :
بیماریهای ناشی از کار به علت اشتغال به یک کار و تحت شرایط موجود در آن بوجود می آیند و رابطه اتیولوژیک خاص محیط کار با بیماری کاملاً مشخص است.

## Slide 9: ویژگیهای بیماری های شغلی
تظاهرات بالینی و پاتولوژیکی اغلب بیماری های شغلی با این تظاهرات در بیماری های غیر شغلی یکسان است.
تظاهرات بالینی بیماری شغلی بستگی به دوز و مدت زمان مواجهه دارند.
عوامل شغلی می توانند همراه با عوامل غیرشغلی در ایجاد بیماری نقش داشته باشند.

## Slide 10: پیشگیری از بیماری های شغلی
پیشگیری نوع اول : از طریق کاهش شدت مواجهه با مواد خطرناک
پیشگیری نوع دوم : از طریق شناسایی مشکل سلامتی قبل از بروز علائم کلینیکی
پیشگیری نوع سوم : از طریق به حداقل رساندن اثرات سوء بالینی یک بیماری یا مواجهه بر سلامتی فرد . ( طب کار بالینی )

## Slide 11: حوادث چگونه رخ مي دهند:
88% اعمال ناايمن
10% شرايط ناايمن
2% موارد اضطراري

## Slide 12: برخي از اعمال نا ايمن عبارتند از:
عدم استفاده از وسايل استحفاظ فردي
بي احتياطي و سهل انگاري
حمل نادرست بار
چرخاندن و بازي كردن با ابزار
پوشيدن لباسهاي گشاد در هنگام كار با ماشينها و قطعات چرخان
ايستادن و نشستن روي بار
استفاده از ابزار ناقص

## Slide 13: برخي از اعمال نا ايمن عبارتند از:
دويدن و شوخي كردن در هنگام كار
حمل بشكه هاي محتوي مواد شيميايي به صورت غلطان
سوار شدن بر وسيله نقليه اي كه صندلي براي نشستن ندارد مانند عقب وانت، روي گلگير تراكتور، كناره هاي جرثقيل و غيره
كار در ارتفاع بدون استفاده از لوازم حفاظت از سقوط
رانندگي براي كساني كه فاقد گواهينامه رانندگي هستند.
رانندگي با جرثقیل بدون داشتن گواهينامه ويژه

## Slide 14: شرايط ناايمن عبارتند از:
ژنراتور فاقد سيم ارت، پوشش
داربست فاقد محافظ مناسب، فاقد پله، تخته بندي ناقص و.........
لغزنده بودن محيط كار
عدم ضبط و ربط مناسب در محيط كاري
تهويه نامناسب
ناقص بودن دستگاهها و ماشين آلات
انبار كردن نامناسب مواد

## Slide 15: شرايط ناايمن عبارتند از:
عدم وجود نرده ايمني در مكانهايي كه احتمال سقوط فرد يا اشياء وجود دارد
ابزار ناقص و معيوب
عدم تناسب جرثقيل با باري كه بلند مي كند.
نداشتن معاينه فني جرثقیل
نداشتن ضامن قلاب جرثقیل

## Slide 16: تعريف آتش:
آتش يا احتراق عبارت است از يك سلسله فعل و انفعالات شيميايي
OXYGEN
FUEL
HEAT

## Slide 17: عوامل ايجاد آتش سوزي:
سه عامل اساسي براي آتش سوزي شامل سوخت (بصورت جامد ، مايع گاز) حرارت (بصورت انرژي) هوا (بصورت اكسيژن) باید موجود باشد.

## Slide 18: حرارتهاي لازم براي ايجاد آتش سوزي:
شامل نقطه اشتعال ، نقطه احتراق و آتش سوزي خود به خود مي باشد .
نقطه اشتعال : حداقل حرارتي است كه ماده قابل اشتعال ، درآن تبخير شده و به محض نزديك كردن شعله براي يك لحظه روشن و سپس خاموش گردد.
نقطه احتراق : مقدار حرارتي است كه در آن گرماي حاصله از گاز مشتعل بتواند بخارات لازم براي ادامه اشتعال را توليد نمايد.
آتش سوزي خود به خود : حداقل حرارتي است كه در آن حرارت ، ماده قابل اشتعال خود به خود آتش بگيرد.

## Slide 19: روشهاي خاموش كردن آتش ‌:
روش سرد كردن ( محدود نمودن حرارت )
روش خفه كردن ( محدود نمودن اكسيژن )
روش قطع سوخت ( گرسنگي دادن )

## Slide 20: دسته بندي آتش سوزي ها: استاندارد BS
آتش سوزي نوع A: شامل جامدات قابل اشتعال از قبيل چوب ، پارچه ،كاغذ و...
آتش سوزي نوع B: شامل مايعات قابل اشتعال از قبيل مشتقات نفتي ، الكلها ، روغنهاي گياهي و حيواني و ...
آتش سوزي نوع C: شامل گازهاي قابل اشتعال از قبيل هيدروژن ، اتان ، متان و...
آتش سوزي نوعD : شامل فلزات قابل اشتعال از قبيل سديم ، منيزيم ، تيتانيم ، واناديم
آتش سوزي نوع E: كه عموماً دستگاهاي برقي را شامل مي شود.

## Slide 21: دسته بندي آتش سوزيها : استاندارد NFPA
کلاس A :چوب، کاغذ،لباس،خاکروبه،پلاستیک – جامداتی که فلز نیستند.
کلاسB:مایعات قابل اشتعال – بنزین،نفت،استن.گازهای قابل اشتعال را نیز شامل می شود.
کلاسC:الکتریکی – تجهیزات الکتریکی برق دار.از زمانیکه به برق وصل باشند.
کلاسD:فلزات – پتاسیم،سدیم،آلومینیوم،منیزیم.
کلاس K : روغن های آشپزخانه

## Slide 22: طبقه بندي عناصر خاموش كننده :
عناصر سرد كننده مانند آب
عناصر رقيق كننده مانند دي اكسيد كربن ، نيتروژن ، بخار خشك ، هيدروكربن هاي هالوژنه
عناصر ضد تركيب مانند پودرهاي اطفاي حريق
عناصر خفه كننده مانند كف اطفا حريق ، شن و ماسه نرم

## Slide 23: كپسول محتوي پودر:
موارد استفاده:آتش‌هاي نوع مايعات) ، گازها) ، الكتريكي
طرز استفاده :
الف) ابتدا كپسول را وارونه كرده و به حالت اول برگردانيد.
ب) در نزديكي آتش شيلنگ را از محل خارج كرده و ضامن شير را بكشيد .
ج) به اندازه كافي به آتش نزديك شويد.
د) با خونسردي كامل دسته را فشار داد ه و از بن آتش به صورت جارويي اطفاء نمائيد.

## Slide 24: كپسول محتوي آب :
مورد مصرف:آتشهاي كوچك نوع جامدات
طرز استفاده:
الف) در نزديكي آتش شيلنگ را از محل خارج كرده و ضامن شير را بكشيد.
ب) به اندازه كافي به آتش نزديك شويد.
ج) با خونسردي كامل دسته را فشار داده و از بن آتش به صورت جارويي اطفاء نمائيد.
تذكر:
قبل از استفاده به برچسب روي كپسول توجه نمائيد و از نوع آن مطلع شويد
هرگز از اين نوع كپسول جهت اطفاء آتشهاي الكتريكي استفاده ننمائيد.

## Slide 25: كپسول محتوي گاز CO2 :
علامت مشخصه : قرار داشتن نازل شيپوره اي روي آن
مورد مصرف: آتشهاي نوع الكتريكي
طرز استفاده:
الف) شيلنگ را از محل مورد نظر بگيريد.
ب) اهرم دسته خروجي را فشار دهيد و يا شير خروجي را باز كنيد تا گاز از نازل خارج گردد.

## Slide 26: كپسول محتوي گاز CO2 :
تذكر:
از دست زدن به نازل خروجي (شيپوره اي) خودداري نمائيد.
هنگام خروج گاز صداي مهيبي به گوش مي‌رسد، از صداي خاموش كننده نترسيد و به اطفاء كردن ادامه دهيد.
در فضاهاي بسته از مصرف زياد اين نوع كپسول خودداري نمائيد زيرا ممكن است باعث كمبود اكسيژن وخفگي گردد.

## Slide 27
حرکت جاروبی
به سمت آتش خم شوید
دسته را فشار کنید
پین را بکشید
P
A
S
S
روش اطفاء حریق با استفاده از خاموش کننده های دستی

## Slide 28
از توجه شما صمیمانه سپاسگزاریم